TEST DI APPRENDIMENTO

PER ADDETTI MONTAGGIO-USO-SMONTAGGIO TRABATTELLI

- Cosa si intende per POS?

  - □ Il progetto operativo per la struttura

  - □ Il programma organizzativo per la sicurezza

  - □ Il piano operativo per la sicurezza

- Si definisce “lavoro in quota” qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a ………… rispetto ad un piano stabile, quando….

  - □ 2 metri

  - □ 1,5 metri

  - □ 3 metri

- L’utilizzo dei DPI sui trabattelli è:

  - □ Obbligatorio

  - □ Previsto ma non obbligatorio

  - □ Una libera scelta del lavoratore

- Quali sono i compiti dei preposti:

- □ Vigilare sui lavoratori

- □ Predisporre mezzi ed attrezzature

- □ Organizzare l’attività

- A cosa serve il piano di salvataggio?

- □ A salvare un uomo in mare

- □ A fare pausa

- □ A gestire le emergenze e a recuperare un uomo sospeso

- Un trabattello fabbricato oggi può essere commercializzato

- □ se il fabbricante ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale

- □ senza alcuna autorizzazione o certificazione perché non rientra tra i ponteggi metallici

- □ se il fabbricante ha ottenuto la certificazione delle prove di carico e rigidità

- L’altezza massima per l’utilizzo dei trabattelli in esterno è:

  - □ 8 metri

  - □ 12 metri

  - □ 16 metri

- Il consumo di sostanze alcoliche per gli addetti ai lavori in quota:

  - □ è consentito in pausa pranzo

  - □ è consentito con moderazione

  - □ è vietato

- La lunghezza massima di un cordino anticaduta a norma EN 354 è pari a:

  - □ 1,50 metri

  - □ 1,75 metri

  - □ 2,00 metri

- Tutti gli addetti al montaggio/smontaggio di un trabattello:

- □ Devono essere formati

- □ Devono avere solo esperienza

- □ Nessuna delle risposte precedenti

NOMINATIVO (in stampatello): ______________________________    FIRMA: ______________________     DATA: _________

1/1